## Slide 1
Szántóföldi ásógép talajszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata öntözött kertészeti kultúrákban
Készítette: Dobecz Andor
Konzulens: Dr. Hüvely Attila
Kecskemét
2025.11.18.
Tudományos Diákköri Konferencia

## Slide 2
Kutatásom célja
-Az Imants ásógépek talajra gyakorolt hatásának elemzése
-Ásógépezett talajok szerkezete hogyan változik egy termesztési ciklus alatt
-Ásógépek alkalmazása önmagukban, és más művelő eszközzel
-Különböző művelési módszerek összehasonlítása

## Slide 3
Kísérleti területek
-Kecskemét-Borbás
-Szentkirály
-Lakitelek
Lakiteleki kísérleti parcellák
Talajtípusok: réti csernozjom, humuszos homoktalaj
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

## Slide 4
Talajművelési eljárások
Talajművelési eljárások Lakitelek

## Slide 5
Talajművelési eljárások
Talajművelési eljárások Kecskemét-Borbás, Szentkirály
Tavaszi nehézkultivátorozás!

## Slide 6
Ásógép műszaki adatai
-dupla rotoros rendszer
-V kapás ásóberendezés
-TLT-ről hajtott aktív művelő eszköz
-cserélhető kapafejek
-automata racsnis nyomatékhatároló
-állítható mélység
-mind a kettő rotor meghajtott berendezés
Imants ásógép működés közben

## Slide 7
Mérési módszerek
Tömörödöttség mérés penetrométerrel
Hőmérséklet mérés Combi 5000-es műszerrel

## Slide 8
Chart: Lakitelek, talajtömörödöttség, 20 bar értékig
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.
07.máj | 30.5 | 34.9 | 22.9 | 30.8 | 32 | 36 | 30.8
07.máj
07.máj
04.jún | 34.9 | 35.6 | 20.4 | 28.8 | 32 | 30.4 | 31.2
04.jún
04.jún
07.aug | 32 | 19.2 | 19 | 28 | 19.4 | 29.8 | 31
Mérési eredmények Lakitelek
I.=mélyásógép, II.=ásóg. lazítás, III.=ásógép, IV.= szántás, komb., lazítás, V.= szántás, komb., VI.= szántás, ásógép, lazítás, VII.= szántás, ásógép
Chart: Lakitelek, talajhőmérséklet,10 és 20-cm mélységben, °C
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.
máj. 7.-10 cm | 14.9 | 14.5 | 15.7 | 15.9 | 17.4 | 17 | 16.8
máj. 7.-20 cm | 14.9 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 17.1 | 17.1 | 17.4
máj. 7.-20 cm
jún. 4.-10 cm | 26.9 | 25.6 | 26.6 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5
jún. 4.-20 cm | 24.9 | 24.3 | 24.1 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.5
jún. 4.-20 cm
aug. 7.-10 cm | 23.2 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.5 | 21.6
aug. 7.-20 cm | 21.6 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 20.5

## Slide 9
Chart: Lakitelek, talajtömörödöttség, 20 bar értékig
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.
07.máj | 30.5 | 34.9 | 22.9 | 30.8 | 32 | 36 | 30.8
07.máj
07.máj
04.jún | 34.9 | 35.6 | 20.4 | 28.8 | 32 | 30.4 | 31.2
04.jún
04.jún
07.aug | 32 | 19.2 | 19 | 28 | 19.4 | 29.8 | 31
Chart: Lakitelek, víztelítettség, 10 és 20-cm mélységben, VWC%
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.
máj. 7.-10 cm | 5.54 | 14.12 | 13.14 | 11.66 | 15.8 | 15.08 | 13
máj. 7.-20 cm | 10.46 | 16.86 | 15 | 15 | 15.5 | 12.44 | 13.46

jún. 4.-10 cm | 20.56 | 19.5 | 20.46 | 14.1 | 20.64 | 19.5 | 12.88
jún. 4.-20 cm | 14.06 | 18.3 | 18.1 | 20.3 | 17.84 | 15.98 | 14.92

aug. 7.-10 cm | 15.08 | 13.46 | 14.74 | 15.8 | 18.2 | 24.84 | 20.5
aug. 7.-20 cm | 14.2 | 14.1 | 15.3 | 17 | 17.06 | 23.1 | 20.12
Mérési eredmények Lakitelek

## Slide 10
Chart: Szentkirály, talajtömörödöttség, 20 bar értékig
| Ásógépezett terület | Kontroll terület
07.márc | 37.33 | 20

11.ápr | 33.25 | 32

16.máj | 33.75 | 33

17.jún | 10.5 | 6
Mérési eredmények Szentkirály
Chart: Szentkirály, talajhőmérséklet, 1 és 5-cm mélységben, °C
| Ásógépezett terület | Kontroll terület
márc.07. 1-cm | 17.33 | 14.3
márc.07. 5-cm | 12.1 | 9.8

ápr.11. 1-cm | 16.2 | 15.9
ápr.11. 5-cm | 13.8 | 13.2

máj.16. 1-cm | 22.8 | 21.7
máj.16. 5-cm | 22.63 | 22

jún.17. 1-cm | 27.18 | 27.9
jún.17. 5-cm | 26.95 | 28.1

## Slide 11
Mérési eredmények Kecskemét-Borbás
Chart: Kecskemét-Borbás, talajtömörödöttség, 20 bar értékig
| Ásógépezett terület | Kontroll terület
16.máj | 40.3 | 35.2
17.jún | 33 | 28.8
Chart: Kecskemét-Borbás, talajhőmérséklet, 10 és 20-cm mélységben, °C
| Ásógépezett terület | Kontroll terület
máj. 16.-10 cm | 16.72 | 17
máj. 16.-20 cm | 15.3 | 15.28
máj. 16.-20 cm
jún. 17.-10 cm | 24.1 | 23.3
jún. 17.-20 cm | 22.6 | 22.4

## Slide 12
Chart: Kecskemét-Borbás, talajtömörödöttség, 20 bar értékig
| Ásógépezett terület | Kontroll terület
16.máj | 40.3 | 35.2
17.jún | 33 | 28.8
Chart: Kecskemét-Borbás, víztelítettség 10 és 20-cm mélységben, VWC%
| Ásógépezett terület | Kontroll terület
máj. 16.-10 cm | 24 | 27.56
máj. 16.-20 cm | 31.04 | 27.58
máj. 16.-20 cm
jún. 17.-10 cm | 30.02 | 34.16
jún. 17.-20 cm | 43.42 | 47.44
jún. 17.-20 cm
Mérési eredmények Kecskemét-Borbás

## Slide 13
A növényállomány eredményei
Szentkirályi kísérleti terület
Kecskemét-Borbás kísérleti terület

## Slide 14
Köszönöm a figyelmet!